## Slide 1: 典型的PLD设计流程

## Slide 2: 典型的PLD流程
系统产品
设计规范
设计输入
RTL仿真
设计综合
门级仿真
布局和布线
时序分析
系统上验证
修改设计

## Slide 3: 典型的PLD设计流程
设计输入
  设计的行为或结构描述
RTL仿真(ModelSim)
  功能仿真
  验证逻辑模型(没有使用时间延迟)
  可能要求编辑设计
综合
  把设计翻译成原始的目标工艺
  最优化
    合适的面积要求和性能要求
布局和布线
  映射设计到目标工艺里指定位置
  指定的布线资源应被使用

## Slide 4: 典型的PLD设计流程
门级仿真 (ModelSim)
  时序仿真
  验证设计一旦编程或配置将能在目标工艺里工作
  可能要求编辑设计
时序分析
验证合乎性能规范
  可能要求编辑设计
版图设计
  仿真版图设计
  在板编程和测试器件

## Slide 5: ModelSim概览

## Slide 6: ModelSim 仿真工具
由Model技术公司开发
工业上最通用的仿真器之一
可在Verilog 和 VHDL仿真
  OEM版本允许Verilog仿真 或者 VHDL 仿真
Notes:     Supports APEX20K Altera family
    (Coming Soon: Other Altera families: FLEX 10KE, ...)

## Slide 7: ModelSim 产品
ModelSim/VHDL 或者 ModelSim/Verilog
  OEM
ModelSim/LNL
  许可 Verilog 或者 VHDL，但是不同时许可
ModelSim/PLUS
  设计者能立刻混合仿真Verilog 和 VHDL
ModelSim/SE
  首要的版本
  PLUS的所有功能连同附加功能

## Slide 8: ModelSim OEM 功能
提供完全的标准
  ‘87 VHDL
  ‘93 VHDL
  IEEE 1364-’95 Verilog
  SDF 1.0 - 3.0
  VITAL 2.2b
  VITAL ‘95
易用的界面
  通用的平台

## Slide 9: 用ModelSim 仿真

## Slide 10: 课程安排
基本的仿真步骤
用户界面
功能仿真
Quartus输出仿真文件
时序仿真
Notes:     Supports APEX20K Altera family
    (Coming Soon: Other Altera families: FLEX 10KE, ...)

## Slide 11: Model 技术公司的 ModelSim
main主窗口:
structure结构窗口
process处理窗口:
Signal&variable信号和变量窗口
dataflow数据流窗口
source源窗口
Wave&list
波形和列表窗口

## Slide 12: ModelSim实现方法
交互式的命令行 (Cmd)
  唯一的界面是控制台的命令行, 没有用户界面
用户界面 (UI)
  能接受菜单输入和命令行输入
  课程主要讨论
批处理模式
  从DOS或UNIX命令行运行批处理文件
  不讨论

## Slide 13: 基本仿真步骤
1  建立库
2  映射库到物理目录
3  编译源代码
- 所有的HDL代码必须被编译
- Verilog和VHDL是不同的
4  启动仿真器
5  执行仿真

## Slide 14: 1  建立ModelSim库
UI) 从主菜单里面:
Design -> Create a New Library
Cmd) 从main, 记录窗口:
  ModelSim> vlib <库名>

## Slide 15: ModelSim 库
包含编译设计单元的目录
  VHDL 和 Verilog 都被编译到库里
两个类型
  Working (缺省值 work)
    包含当前被编译的设计单元
    编译前必须建立一个working库
    每个编译只允许一个
  Resource
    包含能被当前编译引用的设计单元
    在编译期间允许多个
    VHDL库能通过LIBRARY和USE子句引用

## Slide 16: ModelSim 设计单元
主要
  在一个特定的库中必须有唯一的名字
  VHDL
    Entities(实体)
    Package Declarations(包声明)
    Configurations(结构)
  Verilog
    Modules(模块)
    User Defined Primitives (用户定义原语)
次要
  在相同的库里单元可以用一个普通名称
  VHDL
    Architectures(体系)
    Package bodies
  Verilog没有次要单元

## Slide 17: VHDL 预先确定库
VHDL
  Library std 包含packages standard 和 textio
    这些packages初学者不要去修改
IEEEpure
  包含唯一IEEE 认可的 std_logic_1164 packages
  用于仿真加速
IEEE
  包含预编译的Synopsys和IEEE 算法包
  给std_logic的基本类型
  用于仿真加速

## Slide 18: vlib <library_name> 命令
建立库
缺省值是 work
<library_name>
_info
any_verilog_module
any_vhdl_unit
_lock
_primary.dat
_primary.vhd
verilog.asm
_primary.dat
<arch_name>.dat
<arch_name>.asm
Where
  _primary.dat - Verilog module 或 VHDL entity的编码格式
  _primary.vhd - Verilog 端口的VHDL entity陈述
  <arch_name>.dat - VHDL体系的编码格式
  verilog.asm 和 <arch_name>.asm – 执行代码文件

## Slide 19: 建立库(UI)
选择 a new library only 和输入库名
这个命令在局部目录建立一个库子目录
-> vlib lpm_sim

## Slide 20: 映射逻辑库名
必须映射一个逻辑库名到库路径(定位)
  在库路径里的文件必须已经被编译
  支持相对的, 绝对的, 和软件路径名
需要库在工作目录里没有定位
用vmap命令

## Slide 21: 2  映射逻辑库名
语法: vmap <logical_name> <directory_path>
UI) 从主菜单:
Design -> Browse Libraries
Design -> Create a New Library
Cmd) 从主体的记录窗口:
  ModelSim> vmap my_work c:/my_design/my_lib

## Slide 22: 映射现有的库(UI)
选择 a map to an existing library 和输入库名
浏览库目录
用这个命令可映射一个设计单元已经预编译的库目录
-> vmap lpm_sim c:/Quartus/library/lpm

## Slide 23: 映射现有的库(UI)
选择 a new library and a logical mapping to it a输入库名
这个命令在局部目录建立一个库目录然后为它设立映射
-> vlib my_lib
-> vmap my_lib my_lib

## Slide 24: 映射库 (UI)
用Add 按钮建立一个新的库和映射

## Slide 25: 其他的库命令
vdel
  从指定的库中删除一个完整的库或者一个设计单元
  UI) Design -> Library Browser (删除库或者映射)
  UI) Design -> View Library Contents (删除设计单元)
  Cmd) vdel -lib <library_name> <design_unit>
vdir
  显示指定库的内容
  UI) Design -> View Library Contents
  Cmd) vdir -lib <library_name>

## Slide 26: 3  编译源代码(VHDL)
UI) Design -> Compile
Cmd) vcom -work <library_name> <file1>.vhd <file2>.vhd
  文件按出现的顺序被编译
  Compilation order/dependencies (next slide)
‘87 VHDL是缺省的
  UI) 用Default Options 按钮设为‘93
  Cmd) 用 -93 选项(必须是第一个参数)
缺省编译到工作库
  例如. Vcom -93 my_design.vhd
注意: 当库中涉及的设计单元被改变时设计单元必须重新分析。

## Slide 27: VHDL Design Units Dependencies
Entity before Architecture
Package Declaration before Package Body
Design units must compiled before being referenced
  Packages before Entity/Architectures using them
  Entities/Configurations before Architectures referencing them
Configurations are compiled last

## Slide 28: 3  编译源代码(Verilog)
UI) Design -> Compile
Cmd) vlog -work <library_name> <file1>.v <file2>.v
  文件按出现的顺序被编译
  文件的顺序或者编辑的顺序不重要
支持增量式编译
缺省编译到work库
  例如. vlog my_design.v
注意:当库中涉及的设计单元被改变时设计单元必须重新分析。

## Slide 29: Verilog 增量编译
只有被改变的设计单元被编译
自动或者手动
  手动更有效
  自动在命令行用 -incr 选项
Module 和 UDP实例和 hierarchical references可在仿真时解决
  一些错误在编辑时将不能察觉
    引用的模块没有编译
    不正确的端口连接
    不正确的hierarchical references

## Slide 30: 编译 (UI)
点亮一个或多个文件并点击 Compile

## Slide 31: 错误信息
错误信息在 Main 窗口显示
在信息上双击，引起错误的代码在 Source 窗口被点亮

## Slide 32: 4  启动仿真器
UI) Design -> Load New Design
Cmd) vsim -lib <library_name> <top_level_design>
VHDL
  vsim top_entity top_architecture
    仿真 Entity/Architecture 对
    也能选择一个结构
Verilog
  vsim top_level1 top_level2
    仿真多个top级模块

## Slide 33: 启动仿真器 (UI)
选择仿真器的分辨率
选择库
选择顶级module 或 entity/architecture

## Slide 34: 启动仿真器(UI)
指定 SDF文件
使用定时值的等级的类型 (如果不是顶级)

## Slide 35: vsim 命令的参数
参数
  -t <time_unit>
    指定仿真的时间分辨率
    单位可以是{fs, ps, ns, ms, sec, min, hr}
    如果用了 Verilog的 ‘timescale指令, 将使用整个设计中的最小的时间精度
    可选项(缺省是 ns)
  -sdfmin | -sdftyp | -sdfmax <instance>=<sdf_filename>
    注释SDF文件
    可选项
    使用实例名也是可选项; 如果没有使用, SDF用于顶级

## Slide 36: 5  执行仿真
UI) Run
COM) run <time_step> <time_units>
按timesteps指定的时间长度执行仿真

## Slide 37: 执行仿真 (UI)
选择 timesteps数量就可以执行仿真
Restart – 重装任何已改动的设计元素并把仿真时间设为零
COM) restart

## Slide 38: run 命令参数
可选的参数
  -<timesteps> <time_unit>
    指定运行的timesteps数量
    单位可用{fs, ps, ns, ms, sec}
  -step
    Steps to the next HDL statement
  -continue
    继续上次在-step或断点后的仿真
  -all
    运行仿真器直到没有其他的事件

## Slide 39: run 命令举例
run 1000
  从当前位置运行仿真 1000 timesteps
run 2500 ns
  从当前位置运行仿真2500 ns
run @3000
  运行仿真到 timestep 3000

## Slide 40: 仿真器激励
测试台
  Verilog 或 VHDL
  非常复杂的仿真 交互式仿真
force命令
  简单的模块仿真
  直接从命令控制台输入
  .DO 文件 (宏文件)

## Slide 41: force 命令
允许用户给VHDL信号和Verilog线网予以激励
常规语法:
  force <item_name> <value> <time>, <value> <time>
参数
  item_name
    被激励的HDL项的名称
    必需的
    必须是一个Must be a scalar or one-dimensional array of characters
      Can be an indexed array, array slice, or record sub-element as long as its of the above type
    Can use wildcards as long as only one match is obtained

## Slide 42: force 命令(继续…)
其他参数
  value
    被强制的项的值
    必须适合项的数据类型
    必需的
  time
    指定值的时间单位
    相对于当前的仿真时间
      用 @ character指定绝对时间
    时间单位能被指定
      缺省值是仿真分辨率
    可选的

## Slide 43: force 命令(继续...)
其他参数
  -r[epeat] <period>
    在指定周期重复force命令
    可选的
  -cancel <period>
    在指定周期后取消强制force命令
    可选的

## Slide 44: force 命令举例
force clr 0
  在当前仿真时间强制 clr 到 0
force bus1 01XZ 100 ns
  在当前仿真时间后100ns强制 bus1到 01XZ
force bus2 16#4F @200
  仿真启动后强制 bus2到 4F直到200时间单位 ，分辨率在仿真启动时选择
force clk 0 0, 1 20 -repeat 50 -cancel 1000
  在当前仿真后0时间单位强制clk到0和在20时间单位强制到1. 每50时间单位重复直到1000. 因此, 下一个 1 将在70时间单位发生
force clk2 1 10 ns, 0 {20 ns} -r 100 ns
  和上一个例子相似。-r前面的时间单位表达式必须放在大括号里

## Slide 45: DO 文件
自动完成仿真步骤的宏文件
  库设置
  编译
  仿真
  强制仿真激励
能在所有的ModelSim 模式里被调用
  UI) Macro -> Execute
  COM) do <filename>.do
能调用其他的DO文件
cd c:\mydir
vlib work
vcom counter.vhd
vsim counter
view *
add wave /*
add list /*
do run.do

## Slide 46: DO文件举例
add wave /clk
add wave /clr
add wave /load
add wave -hex /data
add wave /q
force /clk 0 0, 1 50 -repeat 100
force /clr 0 0, 1 100
run 500
force /load 1 0, 0 100
force /data 16#A5 0
force /clk 0 0, 1 50 -repeat 100
run 1000
cd c:\mydir
vlib work
vcom counter.vhd
vsim counter
view *
do stimulus.do
my_sim.do
stimulus.do

## Slide 47: ModelSim 用户界面

## Slide 48: ModelSim 用户界面特征
有九个窗口: main, structure, source, signals, process, variables, dataflow, wave, 和 list 窗口
支持任何窗口的多个副本
拖放
    在一个窗口选择HDL项后, 用鼠标左键，这些项能被从一个窗口拖和放到另一个窗口.
    HDL项可从 Dataflow, List, Signals, Source, Structure, Variables, 和 Wave窗口拖出.
    可把它们放到 List 或者 Wave 窗口
  注意: Main窗口只允许存在一个，
  因为这个窗口控制仿真器

## Slide 49: Main 窗口
ModelSim> 这是设计加载前的提示符
  能浏览帮助, 编辑库, 编辑源代码而不用调用一个设计
VSIM> 设计加载后显示的提示符
告诉我们仿真器的行为动作
  命令
  信息
  声明

## Slide 50: Main 窗口: 库
Design Menu -> Browse Libraries
  加入新库或编辑已有的库
  浏览和编辑库目录

## Slide 51: Main 窗口: 启动窗口
用于选择要加载的设计
选择:
  时间分辨率
    Supports multipliers of 1, 10, and 100 each time scale.
  包含顶级设计单元的库
  顶级设计单元
    Entity/Architecture对
    构造
    模块
Design Menu
-> Load New Design
COM) vsim <library_name> <top_level_design_unit>

## Slide 52: Main 窗口: 选项
Options Menu -> Simulation Options

## Slide 53: Structure 窗口
设计的结构多层浏览
  VHDL () - Package, component instantiation, generate and block statements
  Verilog () – module实例, named fork, named begin, task, 和 function
  Instantiation label, entity/module, architecture
  成为当前层 for Source 和 Signals 窗口, updates Process 和Variables 窗口
COM) view structure

## Slide 54: Source 窗口
从Structure窗口选择
Options 菜单 (源代码的控制浏览)
Color-coded
  注释, 关键字, 字符串, 数字, 执行行, 标识符, 系统任务, 文本
完全的编辑能力
  保存 编译和重启
拖放
描述/检查
  VHDL – 信号, 变量和常数
COM) view source

## Slide 55: Source 窗口
描述
  显示所选的HDL项的信息
检查
  显示所选HDL项当前仿真值
1) 高亮信号,
变量, 常数,
线网, 或寄存器
2) 右击鼠标并选择 Now
或
Object Menu ->
Examine/Description

## Slide 56: Process窗口
显示外部和内部的处理
View -> Active
  Shows all processes scheduled for execution during the current simulation cycle
View -> In Region
  Shows names of all processes in the region selected in the Structure window
COM) view process

## Slide 57: Process窗口
指示器
  <Ready>
    Process is scheduled to be executed
  <Wait>
    处理正等待 VHDL 信号或Verilog 线网改变 或等待超时
  <Done>
    Process has executed a VHDL wait statement without a time-out or sensitivity list
COM) view process

## Slide 58: Signals 窗口
紧跟Structure窗口
  显示Structure窗口的当前层HDL项的名称和值
排序 – 升序，降序或声明顺序
层次 - (+)可展开的, (-)已展开的
VHDL 信号
Verilog 线网, 寄存器变量和已命名的时间
“拖放”
  Wave和List窗口
Force
  用于激励
Filter
  为浏览选择信号类型
  (输入, 输出, 内部, 等)
COM) view signals

## Slide 59: Dataflow 窗口
VHDL信号或Verilog线网的图形描绘
  信号或线网在窗口中央
    Processes that drive signal or net on the left
    Processes that read the signal or are triggered by the net on the right
COM) view dataflow

## Slide 60: Dataflow 窗口
Processes
  Signals read by or nets that trigger the process on the left
  Signals or nets driven by the process on the right
Single-Double clicking update of signals and processes

## Slide 61: Wave 窗口
用波形浏览仿真结果的图形化的历史记录
  VHDL – 信号和过程变量
  Verilog – 线网, 寄存器变量, 已命名事件
对于更多的逻辑信号多个波形窗口用于更多的逻辑信号
改变信号和向量的基数已方便查看
打印波形
拖放
缩放菜单
项格式化
多个指针
强大的编辑和查找能力
Verilog
COM) view wave

## Slide 62: List 窗口
用表格显示仿真结果
  VHDL – 信号和过程变量
  Verilog – 线网和寄存器变量
从这个窗口或到这个窗口“拖放”
编辑功能 – 查找
建立用户定义的总线 - Edit>Combine
设置触发和选通
Write List - Tabular, Event or TSSI
Marker - Add, Delete or Goto
COM) view list

## Slide 63: Variables 窗口
列出 HDL 项的名称
  VHDL – 常数, generics 和变量
  Verilog – 寄存器变量
到当前过程的路径被显示在左下
树层次 - (+)可展开的, (-)已展开的
分类 – 升序, 降序或声明顺序
改变 – 选择HDL项改变值
浏览 – 在Wave 或 List 窗口 或 log 文件的项
  选择变量或层中的变量
COM) view variables

## Slide 64: ModelSim 用户界面特征(继续...)
自动更新窗口
  Dataflow 窗口: 当一个进程被选到这个窗口的中央, Process, Signals, Source, Structure, 和 Variables 窗口会被更新.
  Process 窗口: 当一个进程被选择, Dataflow, Signals, Structure, 和Variables窗口被更新.
  Signals 窗口: 当Signals窗口被选择，Dataflow 窗口是唯一被更新的窗口.
  Structure 窗口: 当从你的设计结构中层次浏览中的一个被选择, Signals 和 Source 窗口将自动更新.

## Slide 65: ModelSim 用户界面(继续...)
查找名称或搜索值
  除两个窗口外其他窗口都允许用户通过菜单Edit>Find查找项名称 。 只有 Main 和 Dataflow 窗口没有这个功能。
  在List 和Wave 窗口, 能通过Edit>Search 搜索HDL项值。
排序HDL 项
  用Edit>Sort 菜单选项, HDL项能被排序(按升序,降序, 或声明顺序)。
  缺省, 这些项按被声明的顺序排序。

## Slide 66: ModelSim 用户界面特征 (继续...)
多个窗口副本
  从主窗口, 用View>New菜单选项建立额外的相同窗口的副本.

## Slide 67: 设计调试
什么时候调试?
  编译失败
  不正确或意外的仿真结果
ModelSim 调试能力举例
  信号监视
  断点

## Slide 68: 监视更多的信号
给跟踪加入附加的信号或变量
在Structure 窗口选择层
从Source, Signals 或Variables窗口 “拖放”到:
  Wave窗口
  List 窗口

## Slide 69: 断点
支持两种类型的断点
  在源代码窗口设置断点
    Toggles – 再次点击删除断点
    没有断点数量的限制
    用 bp 命令
      bp <file_name> <line#>
  条件断点
    when <condition> <action>
    when {b=1 and c/=0}
    与VHDL信号和Verilog 线网和寄存器一起使用
    也可用 bp 命令
    bp <file_name> <line#> {if{$now/=100}then{cont}}

## Slide 70: ModelSim 项目
一个集合:
  根目录和子目录
  HDL 仿真文件
  库
  仿真器设置
允许你保留当前工作
多用 UI
在项目目录里保存为 .MPF 文件
  仍然支持.INI文件
项目操作
  File -> New / Open / Delete

## Slide 71: modelsim.ini文件
ModelSim使用 ASCII文件, 由用户控制
在ModelSim的安装目录一个缺省文件被提供
modelsim.ini被编译器和仿真器使用
  存有初始信息
    库定位
    启动文件的定位
    ModelSim其他缺省设定
ModelSim 按下列顺序搜索modelsim.ini:
  1. 环境变量Environment variable called MODELSIM which points directly to the modelsim.ini file to be used
  2. A file called modelsim.ini located in the current working directory
  3. 缺省的 modelsim.ini文件在ModelSim软件安装树目录里

## Slide 72: startup.do 文件
一个 DO 脚本自动执行通过vsim
一个例文件startup.do就象这样:
  view source
  view structure
  view wave
  do wave.do
调用一个启动文件, 未注释 (移去“;”)下面modelsim.ini文件行给do文件提供路径:
  ;Startup = do /path ..../startup.do