## Slide 1
史云峰

## Slide 2
本数据库集成材料定额、机加工工艺、焊接工艺等模块
工艺流程可定制常用工艺术语，通过下拉框进行选择，减少录入工作量，提高效率
工时计算以参数计算为基础，辅助经验数据修正
可通过工艺分组、工艺复制等功能提高编制效率

## Slide 3
操作系统：WINDOWS XP (其他系统未测试)
数据库：Microsoft Office Access 2007
为防止数据库报错，请按图启用宏，并取消“动作查询”勾选

## Slide 4
设计明细表为数据库链接的外部Excel表
作用一：数据库可通过设计明细表快速导入项目数据
作用二：为材料定额报表提供筛选依据
使用数据库工具中链接表管理器链接设计明细表

## Slide 5
注意：工作簿名称、工作表名称、工作表标题不能更改

## Slide 6
按下面要求进行编辑及单元格式化。
删除重复项
文本
常规

## Slide 7
使用筛选命令查找各字段空白值，确保各字段不为空
做好前期准备后即可在数据库中导入设计明细表项目数据

## Slide 10
导入设计明细表项目数据
通过下拉框自动筛选选择，录入非列表项会转入材料库新增窗口

## Slide 11
卡口：为加工装夹方便、提高效率及提高精度而预留的量
切口：下料过程中，所损耗的材料
毛坯出件数：工艺参数，一次下料可生产的零件数目
注意：非需要维护的字段，不要修改默认值
型材需录入长度参数，板材需录入长度、宽度参数

## Slide 12
录入材料库中未定义数据，可在材料数据录入窗口跳转
选择材料
计算圆或管的截面积
型材截面积
拷贝单位重量

## Slide 15
单击鼠标右键选择插入对象选择位图图像
第一步设定特征码
第二步制定工艺流程，工序内容不需填
第三步单击工时计算
只有特征码更新后才可以作为模板进行工艺复制

## Slide 16
加工表面参数
根据使用的刀具及加工表面参数在数百条工艺术语中筛选合适的术语，提高工作效率
根据加工表面，列出推荐使用刀具种类
根据刀具材料、刀具种类及加工件材料自动在刀具库中查询适用的刀具，并可查询刀具厂家提供的切削参数
所有工艺、工时编写完毕后单击工艺填写
根据重量区间估算点焊工时并把结果填写在上侧估算工时字段

## Slide 17
工步：一次装夹，不调整参数及刀具
工步描述：需要加工的表面，组合框中的工艺术语根据工艺流程工序名称筛选（思考用设备做条件筛选工艺术语，待定）
刀具材料：刀具材料及分类
刀具种类：刀具名称及规格
切削速度vc：m/min
切削深度ap：mm

## Slide 18
进给af、齿数z : af*z=每转进给fr(mm/r)
直径D:旋转件（刀具或工件，磨床为工件）直径,mm
走刀路径:一次走刀的长度，mm
加工余量:mm
铣削宽度ae:端铣不大于铣刀直径，立铣不大于刃长，mm

## Slide 19
往复加工宽度:此参数用于平面磨、刨、插等设备，等于工件宽度，mm
辅助工时:工件装夹、换刀、对刀、检测、找正等时间，min
宽放系数:默认0.75，非工作时间比
工时填写:自动合计工步工时，并填写到工艺流程，单件工时字段。
其他字段:数据库计算结果，可根据结果调整参数，优化加工模式

## Slide 20
计算焊接工时，并把结果填入左侧估算工时字段

## Slide 21
为焊接工时计算及焊接工艺报表提供参数支持

## Slide 22
设定左侧窗体定义特征码，右侧子窗体自动显示有相同特征的零件。双击子窗体零件号，可进入该零件工艺详情
选择一个件号双击

## Slide 23
左上角是样本零件图，下侧为样本零件工艺。确定样本零件工艺符合要求单击复制工艺按钮，关闭窗口